## Slide 1: Presentazione progetto 3
Fan-Clock 2.0
DI Igor E Nemanja
Notes: prog 1 mod 306

## Slide 2: Indice
  Introduzione
  Requisiti
  Progettazione
  Implementazione
  Test
  Conclusioni

## Slide 3: Introduzione
  Lo scopo è continuare il progetto del Fan Clock 1.0 in modo da completarlo e miglioralo.
  In modo che visualizzi dei messaggi, data e delle piccole animazioni tramite wi-fi.

## Slide 4: Requisiti
HARDWARE
  Nuove strisce
  Utilizzo di Fishino Guppy
  Nuovo supporto per la rotazione a velocità variabile
SOFTWARE
  Visualizzazione messaggi e data tramite wireless (negativo/positivo)
  Orario sincronizzato con il server NTP scolastico
  Programma di default
Notes: NTP(Network Time Protocol)

## Slide 5: Progettazione
1
Aggiornare array di caratteri
2
Far funzionare Fishino Guppy
3
Cercare un motore migliore
4
Collegarsi a server NTP
5
Mettere assieme le diverse parti

## Slide 6: Implementazione
Vecchio ARRAY DI CRATTERI
Nuovo ARRAY DI CRATTERI
// lettera A
{
{0,1,2,3,4,5,6,7}, //0/ ********
{0,2}, //1/ * *
{0,2}, //2/ * *
{0,2}, //3/ * *
{0,2}, //4/ * *
{0,2}, //5/ * *
{0,2}, //6/ * *
{0,1,2,3,4,5,6,7} //7/ ********
}
//char A
{
B00000000,
B00111000, //1/ ***
B01000100, //2/ * *
B01000100, //3/ * *
B01111100, //4/ ****
B01000100, //5/ * *
B01000100, //6/ * *
B01000100, //7/ * *
B00000000,
B00000000,
B00000000
}

## Slide 7: Implementazione
Il motore della dji è stato scelto perché riesce:
  ad essere più veloce
  ad avere un momento maggiore
Notes: Dji 2312E
ESC 420 LITE
u1000 - u1900

## Slide 8: Implementazione
I led DotStar sono stati scelti perché hanno una frequenza di aggiornamento alta.
Notes: 32000 [Hz]

## Slide 9: Implementazione
Il Fishino Guppy è stato scelto perché riesce:
  ad aver un comunicazione wireless
  collegarsi al server NTP
Notes: NTP(Network Time Protocol)

## Slide 10: Implementazione
Questa applicazione in java permette di controllare la striscia di led in modo wireless, tramite il protocollo UDP.
Significato del messaggio:
  n100 -> numero di led da accendere
  r255 -> quantità di rosso
  g000 -> quantità di verde
  b000 -> quantità di blu

## Slide 11: Implementazione
Invio a Fishino
(10.20.4.255:2390)
Applicazione java
(10.20.4.235:63535)
Fishino accende i led in base al messaggio
(n100r255g000b000)

## Slide 12: Implementazione
Fishino GUppy
  Indirizzo: 10.20.4.255:2390
  Interroga il server mandando un pacchetto ntp
  Riceve un pacchetto di risposta con il tempo attuale
Server NTP
  Indirizzo: 10.20.4.2
  Aspetta il pacchetto ntp
  Quando lo riceve manda in risposta il tempo attuale

## Slide 13: Test
  Programma di stampa dei caratteri nel array
  Motore dji con velocità regolabile
  Controllo della striscia di led via wireless
  Connessione con il server NTP

## Slide 14: Conclusioni
  Maggior parte del progetto completato
  Manca:
    La base stampata che viene posta sul motore
    Riuscire a mettere assieme le diverse parti del progetto
  Aggiungere eventuali animazioni